## Slide 1: FPGA實習期末報告
指導老師:陳朝烈教授
學生:石凱升 C108112132

## Slide 2: 目錄
HW5 ------3
HW7 ------9

## Slide 3: HW5

## Slide 4: 需求
題目:VGA顯示乒乓球
BOUNS:顯示目前模式
HW4包含在內

## Slide 5: 分析
將期中考使用的乒乓球使用VGA顯示在螢幕上，顯示球拍、球、模式，參考圖表設定VGA的顯示大小
、時脈。

## Slide 6: 設計(FSM)
發球
左邊發球
右邊發球
左打擊
右打擊
有打到
有打到
沒有打到
沒有打到

## Slide 7: 模式
分為三種模式:發球(綠色)、左打擊(紅色)、右打擊(藍色)
發球:讓球停在有球權那方的第一個位置，等待打擊者按下按鈕。
左打擊:球會以固定頻率往左移，判斷打擊者按鈕按下時球的位置 是否在打擊者前一個位置，如果是，將模式切換為右打擊。如果不是，球權切換到左方，模式切換到發球。
右打擊:球會以固定頻率往右移，判斷打擊者按鈕按下時球的位置 是否在打擊者前一個位置，如果是，將模式切換為左打擊。如果不是，球權切換到左方，模式切換到發球。

## Slide 8: DEMO影片
https://youtu.be/i8Qn2jw0O00

## Slide 9: HW7 組員:曾梓維、石凱升 分工: 曾梓維:程式碼撰寫、github控管 石凱升:ptt製作、影片拍攝

## Slide 10: 需求
題目:兩個版子互相傳輸的乒乓球
BOUNS:傳送資料
HW6包含在內

## Slide 11: 分析
先判斷何時需要輸入資料及輸出資料，當球要往對方的時候要輸出資料，因此當收到資料時代表球往自己來了，因此在發球時會需要傳輸資料，反之當發完球後就要是接收資料的狀態以便等待對方打回來的球。

## Slide 12: 設計(FSM)
開始
接收到資料
SW1按下
發球
進球
有打到
沒有打到
傳輸資料‘1’

## Slide 13: 模式
分為三種模式:開始、進球、發球
待機:設定為接收資料，當接收到資料‘1’後進入進球模式，或是當SW1按下後進入發球模式。
發球:球會以固定頻率從第一個LED往右移，當偵測到球移至最後一顆LED時，設定為傳輸資料，傳輸訊號‘1’出去，而後回到開始模式。
進球:球會以固定頻率從最後一個LED往左移，當SW2按下時，如果球在第一個LED，將模式切換至發球，如果球不在第一個LED，則判定沒打到，回到開始模式。

## Slide 14: DEMO影片
https://youtu.be/Zt54qR2T3mw

## Slide 15: bouns
使用8個指撥開關作為資料，設定4位元的緩衝間隔給資料傳輸，設定4位元密碼作為傳輸時的傳輸憑證。
接收:先接收4位元密碼判斷是否正確，判斷正確後才真正的接收8位元的資料，後再接收4位元的緩衝間隔，一直持續接收。
輸出:當start_btn按下後傳輸板子的16位元資料出去。

## Slide 16: FSM
接收
收到資料
確認密碼
密碼正確
密碼錯誤
接收8位元
資料
等待4位元
傳輸16位元
資料
start_btn按下
傳輸完成
等待25個時脈
等待25個時脈

## Slide 17: DEMO影片
https://youtu.be/XhAaw__Bk0I